Příloha č. 2A

k č. j.: SVS/2017/125482-G

Základní technická specifikace
(veřejná část)

Nástroje pro ochranu integrity komunikačních sítí

FW

Bezpečnostní brána je jednou z klíčových architektonických komponent komplexního řešení. Implementace této komponenty, provozované v režimu vysoké dostupnosti, žadateli umožní:

Bezpečné a spolehlivé řízení přístupu uživatelů ke službám, provozovaných v jednotlivých segmentech sítě žadatele

Provádět základní antivirovou kontrolu datového provozu

Detekci případných útoků prostřednictvím technologie IPS

Přistupovat k vnitřním zdrojům žadatele prostřednictvím technologie VPN

Ochranu žadatele před nevyžádanou poštou

Přepínače

Přepínače budou plošně implementovány na všech 225 koncových pracovišť žadatele. Celkem se jedná o:

32x 1Gbps Ethernet 48 port switch

87x 1Gbps Ethernet 24 port switch

289x 1Gbps Ethernet 12 port switch

Nedílnou součástí dodávky přepínačů bude SW nástroj, umožňující centrální správu všech aktivních prvků sítě žadatele. V rámci nově pořízených přepínačů bude plošně implementována technologie NAC, umožňující řízený přístup uživatelů do komunikační infrastruktury žadatele.

Bezpečnostní software

Zabezpečení Microsoft Active Directory

Administrace MS AD je v současné době částečně realizována formou externí služby. Nově implementovaný systém přinese možnost účinného a efektivního dohledu nad externími administrátory, kteří tuto službu realizují. Implementace této specializované SW komponenty umožní:

Zasílání automatizovaných reportů o všech provedených změnách konfigurace MS AD v reálném čase pověřené osobě žadatele

Možnost spuštění automatického alertu při nenadálé události

Kontrolu dlouhodobě nevyužívaných aktivních účtů MS AD

Kontrolu pravidelných změn hesla u uživatelských účtů, které nejsou řízeny pomocí GPO

Monitoring případného pokusu o prolomení účtů MS AD pomocí útoku typu „Brute Force“ v reálném čase

Zabezpečení Microsoft File Systému

Aplikační a uživatelská data Odborného informačního systému jsou umístěna v MS FS a dotčených databázích OIS SVS. Přístupová oprávnění k těmto aktivům jsou přidělována prostřednictvím MS AD. Podobně jako v případě MS AD je i správa OIS SVS částečně realizována formou externí služby. Nově implementovaný systém přinese možnost účinného a efektivního dohledu nad externími administrátory, kteří tuto službu realizují. Implementace této specializované SW komponenty umožní:

Obousměrnou viditelnost aktuálních přístupových práv

Systém bude proaktivně navrhovat změny přístupových oprávnění v případě, že je daný uživatel po definovanou dobu nevyužívá

Systém bude identifikovat přístupová práva, která jsou nastavena přímo na konkrétní uživatele

Systém bude umožňovat identifikaci práv, odkazujících na již neexistující účet v AD

Systém bude zobrazovat složky, kde je přerušeno dědění práv z nadřazené složky

Systém bude na základě analýzy aktivit uživatelů navrhovat vlastníky dotčených dat

Systém bude sledovat činnost jednotlivých uživatelů a upozorňovat na jejich případné anomální chování

Identifikace a zabezpečení citlivých dat pomocí klasifikace jejich obsahu

Implementace této specializované SW komponenty přinese možnost klasifikace vybraných citlivých dat OIS SVS dle jejich obsahu. Implementovaný systém bude umožňovat:

Klasifikaci vybraných citlivých dat na základě souborových metadat

Klasifikaci vybraných citlivých dat na základě obsahu jednotlivých dokumentů

Sestavování vlastních klasifikačních pravidel, která podporují regulární výrazy

Sestavování detailních automatizovaných reportů dle zadaných kritérií

Automatizované reporty musí podporovat možnosti filtrace dle zadaných kritérií

Ochrana před generickými hrozbami typu „Ransomware“

V posledních několika letech zásadním způsobem narostly případy napadení sdílených úložišť prostřednictvím tak zvaných „Ransomware“, které útočníkovi prostřednictvím napadeného uživatele umožní zašifrovat obsah dat na dotčených datových úložištích. Z tohoto důvodu bude OIS SVS zabezpečen pomocí specializovaného SW řešení, které umožní síťové úložiště OIS SVS efektivně ochránit proti generickým hrozbám, spojeným s plošným znehodnocováním dat. Toto řešení bude zcela automatizované a umožní tak efektivní ochranu v reálném čase.

Detailní aktivní alertní činnost v reálném čase

Aktivní alerting umožní v reálném čase reagovat na vybrané události, které byly detekovány v rámci činnosti jednotlivých specializovaných SW komponent implementovaného bezpečnostního systému. Implementace tohoto systému umožní:

Automaticky generovat

Vytváření vlastních alertních pravidel dle detekovaných událostí

Rozesílání personalizovaných informací o identifikovaných incidentech

Spouštění aktivní ochrany systému v případě identifikace bezpečnostního incidentu

Reportní činnost bezpečnostního SW

Aktivní reporting umožní automatické generování vybraných reportů a jejich distribuci jednotlivým vlastníkům.

Ochrana koncových bodů

V rámci výkonu činností Státní veterinární správy je používána celá řada koncových zařízení. Jedná se především o stacionární počítače a terminály, přenosné počítače, či mobilní telefony, které v současné době nejsou zabezpečeny proti ztrátě citlivých dat v případě jejich odcizení. Implementovaný systém pro ochranu výše uvedených koncových stanic bude umožňovat:

Centrální management koncových stanic

Monitoring uživatelských činností v rámci dotčeného koncového zařízení

Komplexní šifrování dat koncových zařízení

Komplexní šifrování dat interní e-mail komunikace

Kontrolu a správu připojitelných zařízení

Aplikační kontrolu minimálně na úrovni „Black & White Listing“

Možnost bezpečného vzdáleného smazání dat na vybraném koncovém zařízení

Inventarizaci fyzických koncových zařízení

Snížení provozních nákladů stacionárních koncových zařízení formou úspory elektrické energie

Servery pro provoz OIS

Servery

Základní parametry nově pořizovaného HW vychází ze současných zkušeností žadatele, získaných v rámci rutinního provozu a údržby jím provozovaného odborného informačního systému. Jedná se o:

14 ks dvouprocesorových blade serverů s minimálně 512GB DDR4

1x server blade chasis

2x 10 Gbit Ethernet switch

2x 16Gbit Fiber Channel switch

1x Stojanový rack 42U

Licence Vmware pro provoz OIS

Licence Vmware pro provoz OIS

Licence VMware vSphere 6 Standard pro dodané servery (28 fyzických procesorů) včetně mandatorního „Basic Support“

Licence VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (per instance) včetně mandatorního  „Basic Support“

Ukládání a zálohování dat OIS

Ukládání a zálohování dat

Základní parametry nově pořizovaného HW a SW vychází ze současných zkušeností žadatele, získaných v rámci rutinního provozu a údržby jím provozovaného odborného informačního systému. Jedná se o:

1x Diskové pole o minimální celkové hrubé kapacitě 250TB

1x Deduplikační zálohovací jednotku o minimální celkové hrubé kapacitě 70TB

2x SAN FC 16 MM LCF C 24 port switch

1x stojanový rack 42U

Zálohovací SW

Network Access Control.

Prostřednictvím protokolu 802.1x.

Například přidání či odebrání libovolného uživatele či administrátora z/do libovolné skupiny, změny GPO, založení nových uživatelských účtů, …

Administrátor systému tak bude například schopen identifikovat jednotlivé kategorie přístupových práv napříč všemi dotčenými úložišti, a to jak ze strany uživatele či skupiny, tak ze strany jednotlivých souborů či souborových složek.

Například dle typu dokumentu.

Například rodná čísla, data narození, …

Například vyhledání souborů větších než definovaný objem a zároveň nepoužívaných déle jak definovaný čas.

Například filtr dle role vlastníka souboru v MS AD.

Události budou detekovány na základě výstupů implementovaných specializovaných SW komponent (MS AD, MS FS, Klasifikace obsahu dat, Ochrana přad generickými hrozbami typu „Ransomware“).

Minimálně ve formátu CSV, PDF a XML formou plně automatizované řízené distribuce prostřednictvím personalizované přílohy elektronické pošty, či uložení na vybrané místo sdíleného datového úložiště.

Například požadavek na automatické zneaktivnění daného účtu v AD, odpojení portu dotčeného zařízení na přepínači, či vypnutí napadeného zařízení. Tento požadavek taktéž determinuje budoucí výběr použitých HW komponent (FW, Přepínače), které je třeba s funkčními a nefunkčními požadavky na bezpečnostní SW plně integrovat.

Například USB, FireWire, WLAN, Bluetooth, CD, DVD, …

Seznam explicitně povolených, či zakázaných aplikací.

Například formou automatického vypínání stacionárních zařízení v mimopracovní době.