Specifikace podporované ICT infrastruktury

  - Server housing

Služby server housingu jsou zajišťovány mimo rozsah této zakázky. Dodavatel je povinen přijmout tuto skutečnost a navrhnout zajištění provozu ostatních služeb s ohledem na umístění prostředků v lokalitě Nagano na adrese budovy T-Mobile Czech Republic, U Nákladového nádraží 3156, Praha 3 – Strašnice, PSČ 130 00.

Poskytování služeb provozní podpory probíhá ve výše uvedené lokalitě housingu, v prostorách ÚVS v Praze a v prostorách IC SVS v Liberci. a bezpečným vzdáleným přístupem.

  - Síťové prostředí

Síťové prostředí Odběratele, které je předmětem poskytování služeb provozní podpory, zahrnuje centrální LAN infrastrukturu na bázi produktů Extreme a Cisco a centrální SAN infrastrukturu. V HC Nagano je klecový prostor se dvěma RACKy 42U. Síťové řešení je na 2ks switch Extreme x440/48port ve stohu.

HC Nagano je propojeno s CMS (Centrální místo služeb) 200Mbit/s linkou a dále je využívána linka do veřejného internetu o kapacitě 400Mbit/s. Celé serverové prostředí je prostřednictvím CMS propojeno s cca 240ti lokalitami (xDSL, vDSL, LTE přípojky, fix symetrika) po celé republice. Na každé z 240 lokalit je umístěn jeden či více switchů Extreme (12/24/48 port) pro připojení počítačů, terminálů IGEL a tiskáren.

Konkrétně Odběratel disponuje:

| Centrálním LAN řešením na bázi produktů Extreme |
| --- |
| Položka | Množství |
| Extreme, Gigabit Switches, Intelligent Edge Switches, X440-G2-48p-10GE4 Extreme, Infrastructure and Services Management, Netsight Management Software – Advanced, MS-ADV - 500 DEVICES/5000 APS Extreme, Infrastructure and Services Management, Purview, PURVIEW LICENSE 100K FPM Extreme, Infrastructure and Services Management, Network Access Control, NAC ENTERPRISE LICENSE FOR 1K ES S podporou v rozsahu: Extreme - 365 days, Services, PartnerWorks Plus, Software Subscription Extreme - 365 days, Services, PartnerWorks Plus, Software Subscription Extreme - 365 days, Services, PartnerWorks Plus, Software Subscription Extreme - 1460 days, Services, PartnerWorks Plus, Software Subscription Extreme - 1460 days, Services, PartnerWorks Plus, Software Subscription Extreme - 1460 days, Services – RNW, PartnerWorks Plus, RNW – Software Subscription Včetně roční podpory řešení (Annual Softw. Sub. & Supp.) | 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 |
| Centrálním LAN řešením na bázi produktů Cisco |
| Položka | Množství |
| Cisco 2960 S podporou v rozsahu: Bez podpory | 3 |
| SAN infrastrukturou |
| Položka | Množství |
| 4x 16x 16Gb interní FC port 48x 16Gb externí FC port Full Fabric 48x 16Gb SFP+ S podporou v rozsahu: 4 roky | set |

  - Firewall

Firewallové řešení Odběratele, které je předmětem poskytování služeb provozní podpory, je tvořeno dvěma Firewally na platformě Fortigate v clusterové konfiguraci. Konkrétně Odběratel disponuje:

| Položka | Množství |
| --- | --- |
| Fortinet, FortiGate, FortiGate 500E, HW + 24x7 UTM Protection 1YR | 2 |
| Fortinet, FortiGate, FortiGate 500E, 24x7 UTM Protection 4YR | 2 |

  - Serverová infrastruktura a virtualizace

Serverové prostředí je realizováno s využitím serverového HW v housingové lokalitě Odběratele. Na virtuální vrstvě VMware je v provozu cca 80 virtuálních serverů pro SQL, Exchange, AD, DHCP, Management, DC, Citrix farma, aplikační servery aplikací informačního systému SVS, webové servery. Všechny ESX servery mají dostupné 4 datastory pro virtuální servery a jeden pro ISO soubory.

| Technická specifikace příslušenství k blade serverům Blade Chassis |
| --- |
| Výrobce a model: | 1x HPE BladeSystem c7000 |
| Konstrukční provedení jednotky: | Rack mount;10U; redundantní pasivní sběrnice pro napájení a data |
| Počet blade pozic | Max. 16 2socketových serverů |
| Síťová konektivita LAN: | 16x 20Gb downlink per modul Uplink: 4x 40Gb QSFP+; 2x 10Gb SFP (celkem 280Gb per modul) 1,2 Tbps celková propustnost Podpora RIP, OSPF, BGP, IGMPv3, QoS, ACLs Podpora iSCSI, FCoE Včetně 4x HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver |
| Fiber Channel konektivita SAN: | 4x 16x 16Gb interní FC port 48x 16Gb externí FC port Full Fabric 48x 16Gb SFP+ |
| Chlazení | Plné osazení redundantními ventilátory s regulací výkonu |
| Zdroj energie: | 6x redundantní hot-swap zdroj |
| Další vlastnosti: | Servisní podpora: 5 let, zaručená oprava do 6 hodin Redundantní management modul pro vzdálenou správu s možností power on/off/reboot serveru, včetně zjištění stavu systému atd. Možnost využití běžných www prohlížečů Každý management modul obsahuje jeden vlastní 1Gbit LAN port Pasívní midplane Časově neomezená licence na hromadnou správu serverů Rack mount kit Určeno pro český trh Oficiální prohlášení výrobce dotčeného produktu, ze kterého je jasně patrné, že: výrobce garantuje, že nabízený produkt bude dotčeným výrobcem plně vyvíjen, podporován a prodáván v běžné distribuční síti minimálně po dobu 5 let od okamžiku prodeje, výrobce garantuje, že následná technická podpora nabízeného produktu bude zajištěna minimálně po dobu 5 let od okamžiku oficiálního ukončení prodeje nabízeného produktu v běžné distribuční síti (viz bod a). Veškerá dodávaná zařízení, včetně SW a příslušných záruk, budou zaregistrována přímo na Odběratele |
| Skříň | 1x HPE 42U 600mmx1075mm G2 Enterprise Pallet Rack |
| Počet kusů |  |
| Technická specifikace blade serverů |
| Výrobce a model: | HPE ProLiant BL460c Gen10 |
| Konstrukční provedení jednotky: | Pro HPE BladeSystem c7000 |
| Typ procesoru: | x-86 |
| Procesor výkon (dle CPU2017 www.spec.org sloupec Base Result) | Intel Xeon Gold 6152 CPU2017 Integer Rates - 205 CPU2017 Floating Point Rates - 191 |
| Procesor – Cache paměť: | 30,25 BM |
| Počet jader procesoru: | 22 jader |
| Procesor – počet procesorů: | 2 CPU |
| Procesor – počet patic: | 2 patice |
| Operační paměť | 8x 64 GB DDR4-2666 MT/s Advanced Error Checking and Correcting, Memory Mirroring, Memory Rank Sparing 8 volných DIMM pozic |
| Hard Disk – kapacita dat: | HPE 2TB SAS 12G 7.2 K SFF (2.5 in) HDD |
| Hard Disk – otáčky: | 7200 krpm |
| Hard Disk – počet: | 2x |
| Řadič RAID: | HPE Smart Array P204i-b SR Gen10 12G SAS Modular Controller |
| Bootovací médium | Dual microSD Flash USB Drive |
| Karta síťová LAN: | 2x 20Gb Ethernet |
| Karta síťová SAN: | 2x 16Gb FC HBA |
| Mechanika médií: | - |
| Zdroj energie: | - |
| Další vlastnosti: | Servisní podpora: 5 let; zaručená oprava do 6 hodin Vzdálené správy (virtuální konzole, podpora připojení virtuálních image) Časově neomezená licence na hromadnou správu serverů Možnost upgrade firmware a ovladačů a spuštění diagnostiky bez vytvoření boot disku Určeno pro český trh Veškerá dodávaná zařízení, včetně SW a příslušných záruk, budou zaregistrována přímo na Odběratele |
| Standardizovaný software | 28x VMware vSphere Standard 1 Processor 5yr E-LTU 1x VMware vCenter Server Foundation 5yr E-LTU |
| Počet kusů | 14x blade 28x VMware vSphere 1x Vmware vCenter |
| Technická specifikace rack serverů typ A (Server pro malé aplikace) |
| Výrobce a model: | HPE ProLiant DL360 Gen10 |
| Konstrukční provedení jednotky: | 1U |
| Typ procesoru: | x-86 |
| Procesor výkon (dle CPU2017 www.spec.org sloupec Base Result) | Intel Xeon Silver 4110 CPU2017 Integer Rates – 72,9 CPU2017 Floating Point Rates – 83,3 |
| Procesor – Cache paměť: | 11 MB |
| Počet jader procesoru: | 8 jader |
| Procesor – počet procesorů: | 1x CPU |
| Procesor – počet patic: | 2 patice |
| Paměť operační – velikost: | 2x 32 GB DIMM @ 2666 MT/s Technologie Advanced Error Checking and Correcting, Memory Mirroring, Memory Rank Sparing |
| Hard Disk – kapacita dat: | 1TB SAS 12G Midline 7.2 K SFF HDD |
| Hard Disk – otáčky: | 7200 krpm |
| Hard Disk – počet: | 2x HDD |
| Řadič RAID: | HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2 GB Cache) 12G SAS Podpora RAID 0, 1, 5, 6, 50, 60 |
| Karta síťová LAN: | 2x 1Gb Ethernet Adapter |
| Karta síťová SAN: | - |
| Mechanika médií: | - |
| Zdroj energie: | 2x napájecí zdroj 500 W Platinum |
| Další vlastnosti: | Servisní podpora: 5 let; zaručená oprava do 6 hodin Vzdálené správy: virtuální konzole, podpora připojení virtuálních medií HP iLO5 +iLO Advanced Virtuální KVM Podpora UEFI Podpora MS Windows server 2012 R2 Zapnutí, vypnutí a restart serveru na dálku Mapování vzdálených image souborů Možnost využití běžných www prohlížečů Kódování Advanced Encryption Standard (AES) pro zabezpečení komunikace s běžnými www prohlížeči Komunikace přes dedikovaný management port Možnost nastavit celý systém pomocí dedikovaného ethernetového připojení Časově neomezená licence na hromadnou správu serverů Veškerá dodávaná zařízení, včetně SW a příslušných záruk, budou zaregistrována přímo na Odběratele |
| Počet kusů | 8 |
| Technická specifikace rack serverů typ B (File Server) |
| Výrobce a model: | HPE ProLiant DL360 Gen10 |
| Konstrukční provedení jednotky: | 1U |
| Typ procesoru: | x-86 |
| Procesor výkon (dle CPU2017 www.spec.org sloupec Base Result) | Intel Xeon Silver 4110 CPU2017 Integer Rates – 72,9 CPU2017 Floating Point Rates – 83,3 |
| Procesor – Cache paměť: | 11 MB |
| Počet jader procesoru: | 8 jader |
| Procesor – počet procesorů: | 1x CPU |
| Procesor – počet patic: | 2 patice |
| Paměť operační – velikost: | 4x 32 GB DIMM @ 2666 MT/s technologie Advanced Error Checking and Correcting, Memory Mirroring, Memory Rank Sparing |
| Hard Disk – kapacita dat: | 2TB SAS 12G Midline 7.2 K SFF (2.5 in) HDD |
| Hard Disk – otáčky: | 7200 krpm |
| Hard Disk – počet: | 7 |
| Řadič RAID: | HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2 GB Cache) 12G SAS Modular Controller |
| Karta síťová LAN: | 2x 1GbE Adapter – TCP offload, VLAN tagging a Jumbo frames |
| Karta síťová SAN: | - |
| Mechanika médií: | - |
| Zdroj energie: | 2x napájecí zdroj 500 W Platinum |
| Další vlastnosti: | Servisní podpora: 5 let; zaručená oprava do 6 hodin Vzdálené správy: virtuální konzole, podpora připojení virtuálních medií HP iLO5 +iLO Advanced Virtuální KVM Podpora UEFI Podpora MS Windows server 2012 R2 Zapnutí, vypnutí a restart serveru na dálku Mapování vzdálených image souborů Možnost využití běžných www prohlížečů Kódování Advanced Encryption Standard (AES) pro zabezpečení komunikace s běžnými www prohlížeči Komunikace přes dedikovaný management port Možnost nastavit celý systém pomocí dedikovaného ethernetového připojení Časově neomezená licence na hromadnou správu serverů Veškerá dodávaná zařízení, včetně SW a příslušných záruk, budou zaregistrována přímo na Odběratele |
| Počet kusů | 1 |
| Technická specifikace rack serverů typ C (SQL Server) |
| Výrobce a model: | HPE ProLiant DL380 Gen10 |
| Konstrukční provedení jednotky: | 2U |
| Typ procesoru: | x-86 |
| Procesor výkon (dle CPU2017 www.spec.org sloupec Base Result) | Intel Xeon Gold 6152 CPU2017 Integer Rates – 210 CPU2017 Floating Point Rates – 197 |
| Procesor – Cache paměť: | 30,25 MB |
| Počet jader procesoru: | 22 jader |
| Procesor – počet procesorů: | 2 |
| Procesor – počet patic: | 2 |
| Paměť operační – velikost: | 8x 32 GB DIMM @ 2666 MT/s Advanced Error Checking and Correcting, Memory Mirroring, Memory Rank Sparing |
| Hard Disk – kapacita dat: | 1.2TB SAS 12G Enterprise 10 K SFF (2.5 in) HDD |
| Hard Disk – otáčky: | 10k rpm |
| Hard Disk – počet: | 12ks |
| Řadič RAID: | Smart Array P816i-a SR Gen10 (16 Internal Lanes/4 GB Cache/SmartCache) 12G SAS Modular Controller Podpora RAID 0,1,5,6,50,60 |
| Karta síťová LAN: | 4x 1GbE Adapter – TCP offload, VLAN tagging a Jumbo frames |
| Karta síťová SAN: | - |
| Mechanika médií: | - |
| Zdroj energie: | 2x napájecí zdroj 500 W Platinum |
| Další vlastnosti: | Servisní podpora: 5 let; zaručená oprava do 6 hodin Vzdálené správy: virtuální konzole, podpora připojení virtuálních medií HP iLO5 +iLO Advanced Virtuální KVM Podpora UEFI Podpora MS Windows server 2012 R2 Zapnutí, vypnutí a restart serveru na dálku Mapování vzdálených image souborů Možnost využití běžných www prohlížečů Kódování Advanced Encryption Standard (AES) pro zabezpečení komunikace s běžnými www prohlížeči Komunikace přes dedikovaný management port Možnost nastavit celý systém pomocí dedikovaného ethernetového připojení Časově neomezená licence na hromadnou správu serverů Veškerá dodávaná zařízení, včetně SW a příslušných záruk, budou zaregistrována přímo na Odběratele |
| Počet kusů | 1 |

Virtualizace Odběratele je realizována prostřednictvím Hypervisoru na platformě VMware. Odběratel provozuje v současnosti cca 80 virtuálních serverů primárně na platformách Microsoft a Linux.

Řešení na ukládání dat a zálohování a obnovu Odběratele, které je předmětem poskytování služeb provozní podpory, je tvořeno primárním diskovým polem včetně souborového přístupu, deduplikačním uložištěm a zálohovacím SW. Konkrétně Odběratele disponuje:

| Primárním diskovým polem včetně souborového přístupu |
| --- |
| Položka | Množství |
| Dell SC7020 3Ux30 Drive Storage Array SC EnterpriSE Plus, 1.8TB, SAS, 12Gb, 10 K, 2.5", HD 3.84TB, SAS, 12Gb, Mainstream RI SSD, 2.5" SC7020, RJ45, 4port, Mezz Card, QTY2 Redundant Power Supply, 1485 W, C14 C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2 m), Power Cord 12Gb HD-Mini to HD-Mini SAS cable, 2 m 12Gb HD-Mini to HD-Mini SAS cable, 4 m LC-LC Optical Cable, 3M IO, 16Gb FC, 4Port, PCI-E, Full height, QTY 2 IO, 12Gb SAS, 4port, PCI-E, Full height, QTY2 SC7020 Enclosure Assembly Rack rail, 2Us, Static 5Yr ProSupport for Software, Live Volume License (includes RIRA Async Sync License) (Non – Essential) Storage Center Core Software Bundle, BaSE LicenSE SSN LicenSE Live Volume+Remote Instant Replay, Software LicenSE Data Progression Software License ProDeploy Dell Storage SC Series 7XXX SAN – Deployment Verification ProDeploy Dell Storage SC Series 7XXX SAN – Deployment 5Yr ProSupport and 4hr Mission Critical 5Yr ProSupport for Software, Data Progression License (Non-Essential) | 1 20 10 1 1 2 6 4 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| SC400 Enclosure MOD, BZL, ASSY, 2U12, SC400 SC400/SC200, 8TB, NL-SAS, 12Gb, 7.2 K, 3.5" HD Enclosure Mangement Module, Dual Power supply, AC 600 W, Redundant C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2 m), Power Cord 12Gb HD-Mini to HD-Mini SAS cable, 0.5 m Rack rail, 2Us, Static ProDeploy Dell Storage SC Disk Series 400/420 2U Exp Enclosure – Deployment Verification ProDeploy Dell Storage SC Disk Series 400/420 2U Exp Enclosure – Deployment 5Yr ProSupport and 4hr Mission Critical | 2 2 24 2 2 4 4 2 2 2 2 |
| FS8600, 10G FE, 48 GB RAM, Controller 8 GB FC, 48 GB 8Gb FC HBA 10GbE NIC Fluid FS v5 Controllers Base Warranty covered by Enclosure Controllers Service covered by Enclosure | 2 2 2 2 2 2 2 |
| Deduplikačním uložištěm |
| Položka | Množství |
| DELL EMC DD6300 SOLUTION DD6300 OPTION – FIELD INSTALL KIT DD 10GBASE T IO MODULE 4PORT SYSTEM DD6300 NFS CIFS POWER CORD, DD EUROPE CONT, CEE7/7, C13,2M ADD ES EXP KIT, DUAL PATH, DD6300, UPG B SYSTEM DD6300-12X4 34TB NFS CIFS B OPT, ES30 SHELF,15X4TB SAS HDD, FIELD G3 B SYSTEM DD6300+1ES60 DD 10GBE IO MOD OPTICAL SFP 4PORT OPTION PROSUPPORT W/MISSION CRITICAL-HARDWARE DOCS DD OS DOC 6=IA DD6300 OPERATING ENVIRONMENT SOFTWARE LICENSE BASE DD OE DD6300=IA PROSUPPORT W/MISSION CRITICAL-SOFTWARE DD BOOST/REPLICATION AIO ENABLER=CB PROSUPPORT W/MISSION CRITICAL-SOFTWARE DD6300 SSD CAPACITY LICENSE FS 800 GB 0.8TB RAW=CF PROSUPPORT W/MISSION CRITICAL-SOFTWARE DD SOFTWARE=CB PROSUPPORT W/MISSION CRITICAL-SOFTWARE DD6300 RAW SHELF CAPACITY LICENSE ES30 4TB ACT 60TB RAW=CB PROSUPPORT W/MISSION CRITICAL-SOFTWARE DD BOOST SOFTWARE OPTION=CB PROSUPPORT W/MISSION CRITICAL-SOFTWARE IMPL DATA DOMAIN (BASE) | 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60 1 1 1 1 60 1 1 |
| Zálohovacím software |
| Položka | Množství |
| DELL EMC DELL EMC DATA PROTECTION SUITE SOLUTION DPA SINGLE FEDERATED REPORTING SERVER DPA SINGLE FED REPORTING SERVER=IA PROSUPPORT W/MISSION CRITICAL-SOFTWARE DATA PROTECTION CENTRAL MID=CA PROSUPPORT W/MISSION CRITICAL-SOFTWARE EMC GRANULAR RECOVERY FOR MICROSOFT=IC EMC GLR FOR MS APPS ENABLER=CA PROSUPPORT W/MISSION CRITICAL-SOFTWARE DPS FOR VMWARE DPS FOR VMWARE 2TB AVE ENABLER=CA DPS FOR VMWARE AVAMAR H ENABLER=IA CLOUDBOOST AWS DPS ENABLER=CA VREALIZE DP EXTENSION 4.0=IA NW 9.2+ DPS CAP ENABLER=CA DPS FOR VMWARE DPSEARCH ENABLER=CA DPS FOR VMWARE DPA ENABLER-C=CB DPS FOR VMWARE RP4VM ENABLER=IB DPS FOR VMWARE SOCKETS=IA PROSUPPORT W/MISSION CRITICAL-SOFTWARE | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 420 28 1 |

  - Terminálová emulace

Terminálová emulace aplikací v SVS je poskytována možnostmi a prostředky technologie Citrix XenApp/XenDesktop 7.6 a Citrix Netscaler Access Gateway.

Terminálovou emulaci využívají uživatelé jak lokálních PC tak i tenkých klientů (Igel). TE využívá denně cca 450 uživatelů napříč republikou.

  - Podpůrné služby

Podpůrné služby jsou provozovány nad prostředky Serverové infrastruktury a virtualizace. Řešení Odběratele, které je předmětem poskytování služeb provozní podpory, zahrnuje:

- Active Directory doménu SVS

- Doménu svscr.cz

- V oblasti elektronické pošty 2 servery MS Exchange

- Certifikační autoritu na platformě Microsoft

- Systém pro ochranu proti virům, škodlivému software, rootkitům a trojským koním na platformě Windows Defender.

  - Databázové služby

Databázové služby jsou provozovány nad prostředky Serverové infrastruktury a virtualizace. Řešení Odběratele, které je předmětem poskytování služeb provozní podpory, zahrnuje:

- aktuálně 14 instancí provozovaných databází MS SQL (počet se může měnit).